Spis treści:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

realizacji poszczególnych obiektów						str. 2

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych					str. 3

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi			str. 3

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących

podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia				str. 4

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych			str. 5

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą

szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń		str. 6

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów

Zakres robót

obejmuje:

- budowę dwóch oddzielnych jezdni wraz z pełną konstrukcją,

- budowę pasa dzielącego z miejscami postojowymi o utwardzonej nawierzchni,

- budowę dojazdu publicznego ( łącznik ),

- budowę ciągu pieszo – jezdnego,

- przebudowę wysokościową chodników i wjazdów zgodnie z zakresem,

- budowę uzbrojenia:

- wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- studni kanalizacyjnych,

- czterech słupów oświetlenia ulicznego,

- kabla elektroenergetycznego,

- przebudowę istniejących sieci uzbrojenia:

- istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø 300 mm,

- regulację wysokościową istn. wpustów deszczowych oraz istn. zasuw na sieci

wodociągowej i gazowej,

- zabezpieczenie placu budowy ,

- zabezpieczenie przejść do budynków na czas budowy ,

- zabezpieczenie ewentualnych dojadów do budynków na czas budowy.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- pomiary geotechniczne oraz wytyczenie osi trasy, kanałów i obiektów ,

- rozbiórka elementów drogowych – istn. krawężników, istn. nawierzchni dróg,

chodników i zjazdów ,

- wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego

uzbrojenia podziemnego ,

- wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej ,

- roboty montażowe obiektów sieci branżowych ,

- próby szczelności wykonanych odcinków sieci ,

- wykonanie słupów oświetlenia ulicznego z montażem opraw,

- montaż krawężników, obrzeży, wykonanie regulacji wysokościowej studzienek

uzbrojenia podziemnego projektowanego i istniejącego ,

- wykonywanie nawierzchni drogowych ( dolnych warstw konstrukcyjnych ) ,

- wykonanie nawierzchni na jezdniach, chodnikach i zjazdach ,

- wykonanie trawników, obsianie skarp.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na realizację inwestycji mają wpływ n/w istniejące obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne ( wodociągi , kanalizacje , kable energetyczne , kable

teletechniczne , sieć gazowa itp.).

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy , które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są następujące:

- wykonywanie głębokich wykopów o ścianach pionowych obudowanych ,

- wykonywanie wykopów i montaż kanalizacji prowadzonej w pobliżu istniejących

przewodów energetycznych , gazociągów , kabli energetycznych itp. ,

- prace wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego ,

- demontaż i montaż ciężkich elementów prefabrykowanych ,

- roboty prowadzone w studniach , pod ziemią ,

- roboty wykonywane w pobliżu odbywającego się ruchu kołowego.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich

wystąpienia

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Przyczyna zagrożenia | Skutki zagrożenia | Sposoby zmniejszenia ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spadek z drabiny | Brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgnięciem się jej stóp. Brak stopek gumowych. Brak wyposażenia w cięgno i lub pręt uniemożliwiający rozsuniecie drabiny. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim podłożu. Brak asekuracji. | Złamania kończyn, uraz głowy, kręgosłupa, ogólne potłuczenia | Stosować właściwie drabiny, w dobrym stanie technicznym, ustawiać drabiny na równym podłożu |
| 2. | Skaleczenia kończyn lub tułowia | 1. Pozostawienie w dolnym miejscu elementów montażowych budowlanych, maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp. | Rany kłute lub cięte stłuczenia złamania. | Opakowania, zbędne materiały produkcyjne i odpady usuwać ze stanowiska pracy i składować w wyznaczonym miejscu, ostre elementy chwytać w rękawicach. |
| 3. | Urazy i schorzenia wywołane trudnymi warunkami atmosferycznym | . Wykonywanie prac budowlanych i montażowych przy wietrze ponad 10 m/s, złym oświetleniu nocnym, mrozie intensywnych opadach atmosferycznych. Chodzenie po zaśnieżonych lub oblodzonych drogach i koleinach | Ogólne potłuczenia, stłuczenia, urazy wewnętrzne, złamania | Wstrzymać wykonywanie prac przy wietrze 10m/s, złym oświetleniu nocnym, mrozie intensywnych opadach atmosferycznych. Utwardzać nawierzchnie dróg oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. |
| 4. | Urazy wywołane podczas rozładunku materiałów | Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach wyładunkowych lub transporcie ręcznym. Wyciąganie od spodu materiałów. Nierówne ustawienie, ułożone materiałów składowych lub transportowanych. | Zranienia, potłuczenia i przygniecenia kończyn, tułowia. | Prowadzić prace rozładunkowe przy ściślej koordynacji prac w zespołach. Materiały układać dopuszczalną liczbę warstw. Materiały układać w wyznaczonym miejscu. Zabezpieczać elementy przed upadkiem. Stosować dodatkowe wyposażenie do dźwigania i przenoszenia. Oznaczać teren pracy dźwigu. |
| 5. | Stosowanie klejów, farb i innych substancji o właściwościach trujących, łatwopalnych, wybuchowych. | Prace w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. Stosowanie substancji o właściwościach łatwopalnych i wybuchowych przy nieprzestrzeganiu zakazu używania otwartego ognia i urządzeń iskrzących | Zatrucia, obrażenia spowodowane pożarem lub wybuchem. | Eliminować z procesu technologicznego substancje o właściwościach trujących, łatwopalnych, wybuchowych. Wentylować pomieszczenia. Wystrzegać się otwartego ognia. Stosować indywidualne środki ochrony. |
| 6. | Eksploatacja narzędzi powodujących nadmierny hałas i wibracje | Używanie narzędzi wyeksploatowanych. Ponadnormatywny czas ekspozycji. Niestosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu | Osłabienie słuchu, choroby narządów słuchu, zaburzenia naczyniowe i ruchowe | Używać narzędzi w dobrym stanie technicznym. Przestrzegać czasu ekspozycji w warunkach hałasu. Stosować indywidualne środki ochrony słuchu. |

| 7. | Kontakt części metalowej urządzenia dźwigowego lub transportowego z linią elektryczną | Skrzyżowania linii elektrycznej z droga transportową. Nie zachowanie bezpiecznych odległości. | Porażenie prądem | Ustawiać na drogach transportowych znaki określające maksymalną wysokość pojazdu. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Uszkodzenie linii elektrycznych podczas prac ziemnych. | Złe wykonanie ochron mechanicznych NN | Porażenie prądem | Stosować rury osłonowe i znaczniki trasy. |
| 9. | Pojawienie się napięcia w gruncie. | Przecięcie kabla pod napięciem na skutek przejechania. Nie osłonięcie tras kablowych. | Porażenie prądem | Obudowywać lub osłaniać kable płytami betonowymi, podwieszać kable. |

Pozostałe zagrożenia:

- przy wykonywaniu wykopów budowlanych do głębokości większej niż 1,5 mppt

i pracy sprzętu ciężkiego ( koparki, spychacze) – może nastąpić obsunięcie ziemi

i przysypanie robotników w przypadku niewłaściwej obudowy wykopu ,

- możliwość wpadnięcia do wykopu osób postronnych w przypadku złego

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykopu ,

- wszystkie wykopy głębokie pozostawiane bez dozoru należy zabezpieczyć ściankami

szczelnymi , niezależnie od oznakowania terenu placu budowy , oznaczyć znakami

„ zakaz wstępu ”.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników , przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych , należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia;

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje             o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,        zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót                       i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się
      z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami

w  szczególności dotyczącymi:

- wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia;

- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;

- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych;

- prac wykonywanych w wykopach;

- pracy mechanicznych środków transportu;

- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu   elektrycznego, wody i gazu.

Szkolenie pracowników winno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.

Pracownicy winni wysłuchać w/w osoby i potwierdzić fakt ukończenia szkolenia własnoręcznym podpisem. Ponadto pracownicy winni zostać przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Administracji Gospodarki Terenowej                           i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977rw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz. U. 1977/129/844 tekst ujednolicony                         Dz. U. 2003/169/1650

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa                 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001/118/1263

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą

szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń

Przed przystąpieniem do robót należy opracować „ Plan bioz ”,  zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. , w którym winny być określone techniczne

i organizacyjne środki zapobiegające niebezpieczeństwom oraz sposoby umożliwiające

bezpieczną i sprawną komunikację , jak również ewakuację w przypadku awarii lub innych

zagrożeń. Po stronie Projektanta , w rozumieniu ustawy , leży poinformowanie

o następujących aspektach bezpieczeństwa:

–	wszelkie pracy powinny być realizowane pod nadzorem przedstawicieli zarządców sieci infrastruktury ,

–	wymagane ograniczenia ruchu i zmiany ruchu drogowego powinny być zgłoszone

i zatwierdzone przez stosowne organa zarządzające ruchem ( Policja , Zarządcy Dróg ) ,

zaś projekty zmian winny odpowiadać przepisom technicznym ,

–	przywracanie do ruchu zamkniętych odcinków szlaków komunikacyjnych winno odbywać się po zakończeniu i ostatecznym odbiorze wszystkich robót ,

–	miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, oznakowane i właściwie zabezpieczone , także przed dostępem osób postronnych ,

–	głębokie wykopy winny mieć stosowne zabezpieczenia , zgodnie z przepisami techn. ,

–	okolica pracy sprzętu powinna być trwale oznakowana ,

–	w obrębie urządzeń podziemnych roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie ,

a ich dokładną lokalizację ustalać poprzez przekopy kontrolne ,

–	pracownicy powinni posiadać stosowne kwalifikacje ,

–	personel techniczny i pracownicy na placach budowy powinni być przeszkoleni

w zakresie bhp oraz wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Uzupełnieniem do niniejszej informacji są wytyczne realizacji i projekty organizacji

budowy opracowane przez Wykonawcą.