INWESTYCJA:

„ BUDOWA NAWIERZCHNI UL. SPOKOJNEJ W WOJKOWICACH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ”

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI						str.

1.1.	PODSTAWA OPRACOWANIA							str.

1.2.	UKŁAD OPRACOWANIA							str.

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				str.

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU				str.

3.1.	CZĘŚĆ DROGOWA								str.

3.1.1.   ZAKRES CZĘŚCI DROGOWEJ

3.1.2.   ROBOTY ZIEMNE							str.

3.1.3.   PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY						str.

3.2.	CZĘŚĆ KANALIZACYJNA							str.

3.2.1.   ZAKRES OPRACOWANIA						str.

3.2.2.   STAN PROJEKTOWANY							str.

3.2.3.   KANALIZACJA DESZCZOWA						str.

3.2.4.   PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				str.

3.2.5.   REGULACJA ISTNIEJĄCYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH		str.

3.2.6.   REGULACJA ISTNIEJĄCYCH WPUSTÓW ULICZNYCH			str.

3.2.7.   ODWODNIENIE LINIOWE						str.

3.2.8.   OBIEKTY KANAŁOWE							str.

3.2.9.   ROBOTY DEMONTAŻOWE						str.

3.3.	CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA						str.

3.3.1.   ZAKRES OPRACOWANIA						str.

3.3.2.   OŚWIETLENIE DROGOWE						str.

3.3.3.   SKRZYŻOWANIE Z DROGAMI						str.

3.3.4.	  KOLIZJE Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI                           	str.

3.3.5.	  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA                              			str.

3.3.6.	  PRÓBY POMONTAŻOWE	                              			str.

4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI						str.

5.	DANE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH				str.

6.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ					str.

7.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO						str.

8.	UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI		str.

9.	WSPÓŁRZĘDNE TRASY GŁÓWNEJ						str.

10.	WSPÓŁRZĘDNE URZĄDZEŃ I SIECI OBJĘTYCH UZGONIENIEM NK		str.

10.1.	CZĘŚĆ KANALIZACYJNA							str. 	      10.2.	CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA						str.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z/01		Orientacja					skala   1:1000		str.

Z/02a		Plansza podstawowa 			skala     1:500		str.

Z/02		Zbiorczy rysunek koordynacyjny

uzbrojenia terenu		 		skala     1:500		str.

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:                                                                                             Budowa nawierzchni ul. Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres inwestycji obejmuje:

–	budowę dwóch oddzielnych jezdni wraz z pełną konstrukcją,

–	budowę pasa dzielącego z miejscami postojowymi o utwardzonej nawierzchni,

–	budowę dojazdu publicznego ( pomiędzy posesjami Nr 15 i Nr 17 - łącznik ),

–	budowę ciągu pieszo – jezdnego stanowiącego połączenie ul. Spokojnej

z ul. Jana III Sobieskiego

( pełniącego funkcję chodnika oraz dojazdu do posesji Nr 293 i Nr 297 ),

–	przebudowę wysokościową chodników i wjazdów zgodnie z zakresem,

–	budowę uzbrojenia:

- wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- studni kanalizacyjnych,

- czterech słupów oświetlenia ulicznego,

- kabla elektroenergetycznego,

–	przebudowę istniejących sieci uzbrojenia:

- istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø 300 mm,

–	regulację wysokościową istn. wpustów deszczowych oraz istn. zasuw na sieci wodociągowej i gazowej.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji „ Budowa nawierzchni ul. Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” jest :

-	umowa z dnia  04.07.2014 r. zawarta z Gminą Wojkowice,

-	mapa do celów projektowych BGP.6640.1857.2014,

- 	zbiór danych ewidencyjnych,

- 	wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Wojkowice - Uchwała nr XXXVI/313/2013 z dnia 26.02.2013 r.,

- 	normy i przepisy Prawa Budowlanego,

-	konsultacje społeczne,

- 	wizja w terenie i uzgodnienia.

  - Układ opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno – budowlany

- część drogowa, „D”’

- część kanalizacyjna, „K”,

- część elektroenergetyczna, „E”.

Informacja dotycząca BIOZ

- ISTNIEJĄCY  STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wojkowice są miastem w województwie śląskim, powiecie będzińskim, nad rzeką Brynicą. Wojkowice sąsiadują: od północy i zachodu z gminą Bobrowniki, od wschodu                z miastem Będzin ( dzielnica Grodziec ), od południa z miastem Siemianowice Śląskie                ( dzielnica Przełajka ) oraz z miastem Piekary Śląskie ( dzielnice: Dąbrówka Wielka                      i Brzozowice – Kamień ).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty przedmiotem zamówienia przeznaczony jest na drogi publiczne – klasy KDD.

Istniejąca ulica Spokojna biegnie od skrzyżowania z ulicą M. Skłodowską-Curie             w kierunku zachodnim i kończy się nagle na wysokości posesji Nr 8 krawężnikiem leżącym.

Wzdłuż prawostronnego krawężnika prowadzony jest chodnik, aż do wjazdu na posesję Nr 10. Prawie wszystkie wjazdy indywidualne wykonane zostały z betonowej kostki brukowej i znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym.

Przy ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

Zakres ulicy stanowią ogrodzenia prywatnych posesji.

Ulica Spokojna w stanie istniejącym jest o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w bardzo dobrym stanie technicznym. Jej szerokość wynosi ~ 6,00m.

Powierzchniowe odwodnienie ulicy odbywa się za pomocą ścieków przykrawężnikowych ( obustronnych ) do istniejących wpustów ulicznych i przykanalikami  do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W granicach pasa drogowego znajduje się następujące uzbrojenie istniejące:

–	kanalizacja deszczowa ,

–	kanalizacja sanitarna ,

–	sieć elektroenergetyczna i teletechniczna ,

–	słupy oświetlenia ulicznego ,

–	sieć gazowa ,

–	sieć wodociągowa.

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Część drogowa

3.1.1. Zakres części drogowej

Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej, na odcinku od posesji Nr 8 do końca zakresu,  polega na rozdzieleniu jezdni szerokości 6,00 m na dwie jezdnie niezależne, szerokości             4,00 m każda.

Pomiędzy jezdniami zaprojektowano pas rozdziału szerokości ~5,00 m, z trzema wydzielonymi miejscami dla ewentualnego postoju pojazdów.

Zgodnie z powyższym, budowa nawierzchni ul. Spokojnej obejmuje:

–	budowę dwóch oddzielnych jezdni wraz z pełną konstrukcją,

–	budowę pasa dzielącego z miejscami postojowymi o utwardzonej nawierzchni,

–	budowę dojazdu publicznego ( pomiędzy posesjami Nr 15 i Nr 17 - łącznik ),

–	budowę ciągu pieszo – jezdnego stanowiącego połączenie ul. Spokojnej

z ul. Jana III Sobieskiego

( pełniącego funkcję chodnika oraz dojazdu do posesji Nr 293 i Nr 297 ),

–	przebudowę wysokościową chodników i wjazdów zgodnie z zakresem.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zapewniono przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Wody opadowe odprowadzone będą poprzez wpusty uliczne przykanalikami do kanalizacji deszczowej.

W osi ciągu pieszo – jezdnego zaprojektowano odwodnienie liniowe na odcinku długości L = 2,50 m , prowadzące do wpustu deszczowego nr 6.

Projektuje się przedłużenie istniejących ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej, do projektowanych wpustów ulicznych.

Ewentualne miejsca kolizji z urządzeniami obcymi należy zabezpieczyć zgodnie                 z warunkami  i normami podanymi w odpowiednich uzgodnieniach z Właścicielami sieci.

Prace ziemne prowadzone w pobliżu czynnych sieci należy wykonywać ręcznie , bez użycia sprzętu ciężkiego.

Wszystkie roboty w miejscach kolizji , należy prowadzić pod nadzorem specjalistycznym przedstawiciela Właściciela sieci ( urządzeń ) .

Prawidłowość wykonania prac w miejscach kolizji , winna być potwierdzona protokołem odbioru, sporządzonym przy udziale przedstawiciela Właściciela sieci (urządzeń).

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne związane są z wykonaniem korytowania pod ułożenie wszystkich nowych konstrukcji nawierzchni.

3.1.3. Przekrój konstrukcyjny

Na ul. Spokojnej przyjęto kategorię ruchu KR2.

Warstwę ścieralną jezdni stanowi betonowa kostka brukowa.

Warstwą ścieralną dla nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG, są płyty prefabrykowane ażurowe.

Nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego, również zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

Jezdnię w całym zakresie opracowania obramowano krawężnikami betonowymi. Wjazdy i ciąg pieszo - jezdny obramowano obrzeżami betonowymi.

3.2. Część kanalizacyjna

3.2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Spokojnej. Odbiór wód opadowych z budowanej ulicy odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące i projektowane studnie betonowe oraz studzienki ściekowe (wpusty deszczowe) osadnikowe. Dodatkowo, w związku ze zmianą geometrii ulicy, ulegają likwidacji trzy wpusty deszczowe. Wpusty uliczne połączone będą przykanalikami                       do istniejących studzienek rewizyjnych kanału deszczowego oraz do nowo zaprojektowanych studni. Przykanalikami będą odprowadzane wody opadowe z nawierzchni drogi,                          z powierzchni dachów i obszaru utwardzonego zabudowy mieszkaniowej wzdłuż                       ul. Spokojnej.

3.2.2. Stan projektowany

Wykonanie odwodnienia polegać będzie na:

- wejściu w teren działek gminnych,

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,

- zabudowie wpustów deszczowych,

- zabudowie studni kanalizacyjnych,

- zabudowie odwodnienia liniowego,

- podłączeniu projektowanych przykanalików do istniejących/projektowanych studni kanalizacji deszczowej,

- wymianie włazów studni,

- regulacji wysokościowej pierścieniami wyrównującymi włazów,

- wymianie rusztów wpustów ulicznych,

- regulacji wysokościowej rusztów wpustów deszczowych,

- regulacji wysokościowej istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych                i gazowych,

- likwidacji studzienek ściekowych (wpustów deszczowych),

- ułożenie nowej nawierzchni.

## Rozwiązanie projektowe.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni ul. Spokojnej zostało przewidziane                   na działkach stanowiących własność Gminy Wojkowice.

Odwodnienie projektuje się w sposób grawitacyjny poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą poprzez wpusty z osadnikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z korektą geometrii ulicy, zachodzi potrzeba skorygowania usytuowania wpustów.

W górnym odcinku drogi projektuje się przedłużenie kolektora istniejącego DN300           o 22,0m z zabudową studni D3 dla podłączenia przykanalików wp5 i wp7. Na końcu ul. Spokojnej, przy ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano odwodnienie liniowe o długości 2,5m. Przewidziano zabudowę nowych wpustów deszczowych w lokalizacji wynikających                      z niwelety projektowanej drogi. Projektowane wpusty zostaną włączone do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Dla przykanalików, które nie można podłączyć do istniejących studni ze względu na zbyt dużą odległość, na kolektorze zabudowano nowe studnie (D1, D2, D3).

Podczas budowy odwodnienia drogi, w przypadku złego stany technicznego płyt pokrywowych studni należy dokonać ich wymiany, a następnie dokonać regulacji wysokościowej włazów za pomocą pierścieni wyrównujących oraz zabudować nowe włazy. Wszystkie betonowe włazy wpustów należy wymienić na ruszty żeliwne. Istniejące ruszty wpustów deszczowych w przypadku ich złego stanu należy wymienić na nowe.

Ilość odprowadzanych wód opadowych może ulec zwiększeniu w stosunku do stanu obecnego, głównie za sprawą utwardzenia części odwadnianego terenu. Powierzchnia zlewni pozostanie bez zmian.

3.2.3. Kanalizacja deszczowa

Na odcinku od istniejącej studni k178 do projektowanej D3 kanalizacja deszczowa został zaprojektowany z rur PVC – U Ø315mm, klasy S, SDR34, SN8 o jednolitej ściance grubości 9,2mm łączonych na uszczelkę, z wydłużonym kielichem- dostosowanych do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do IV kategorii.

Kanalizację deszczową należy układać zgodnie ze spadkiem jak na rysunku profilu           nr 3 - Profil podłużny kanalizacji deszczowej. Łączna długość zaprojektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wynosi L = 22,5m. Rury należy ułożyć na podsypce 0,2m i obsypce piaskowej o grubości 0,3m.

3.2.4. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z nawierzchni drogi zostaną za pomocą spadków podłużnych                     i poprzecznych projektowanej nawierzchni drogi skierowane do wpustów deszczowych przykrawężnikowych Ø600mm z osadnikiem. Wszystkie wpusty uliczne podłączone                   do kanalizacji deszczowej powinny posiadać ruszty uchylne typu ciężkiego (D400) oraz osadniki o głębokości min. 0,9m.

Przykanaliki kanalizacyjne zaprojektowano z rur typu PVC-U klasy S, SN8, SDR34              z wydłużonym kielichem o średnicy Ø200 x 5,9 mm łączonych na uszczelkę, z wydłużonym kielichem. Przyłącza kanalizacyjne należy układać zgodnie z rys. nr 3 Profil podłużny kanalizacji deszczowej. Długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi łącznie L = 77m. Rury należy ułożyć na podsypce 0,2m i obsypce piaskowej o grubości 0,3m.

Wpusty wp1, wp4, wp5, wp7 są wpustami nowo zaprojektowanymi, które należy włączyć do nowych studni oznaczonych na planie sytuacyjnym jako D1, D2, D3. Studnie zostaną zabudowane na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej.

Wpusty wp3, wp6, wp9, wp10, wp11 są wpustami ulicznymi nowo zaprojektowanymi, które należy włączyć do istniejących studni kanalizacji deszczowej.

Wpusty wp2, wp8, wp12 to wpusty, które należy wyregulować wysokościowo              do niwelety projektowanej drogi oraz należy wymienić ruszt wpustów ulicznych.

Wpusty wpl1, wpl2, wpl3 to wpusty, które przeznaczone są do likwidacji.

3.2.5. Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych

Istniejące włazy studni kanalizacyjnych należy dostosować do projektowanego terenu. Dostosowanie istniejących włazów należy wykonać przy zastosowaniu pierścieni wyrównujących (wg stanu istniejącego). Istniejące włazy kanalizacyjne należy wymienić            na włazy D400 kN w terenie przejezdnym.

W tabeli podano różnicę wysokości terenu istniejącego i projektowanego.

| Droga | Nr Studni | Rzędna terenu istniejącego (góry studni) [m] | Rzędna terenu projektowanego (góry studni) [m] | Różnica wysokości [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Spokojna | k113 | 278,07 | 278,27 | 0,20 |
|  | k111 | 278,67 | 278,87 | 0,20 |
|  | k182 | 279,10 | 279,18 | 0,08 |
|  | k178 | 280,00 | 280,08 | 0,08 |
|  | k115 | 280,46 | 280,64 | 0,18 |

3.2.6. Regulacja istniejących wpustów ulicznych

Istniejące włazy wpustów deszczowych wp2, wp8, wp12 należy dostosować                    do projektowanego terenu.

Wykonanie regulacji wysokościowej wpustu obejmuje zdjęcie przykrycia (kratki ściekowej), sprawdzenie stanu konstrukcji wpustu i oczyszczenie górnej części studzienki             z ewentualnym uzupełnieniem ubytków i zastosowaniem płyt wyrównujących. Istniejące ruszty żeliwne należy poddać ocenie technicznej. W przypadku złego stanu technicznego ruszyu wymienić na nowe. Ruszty betonowe wymienić na żeliwne.

W tabeli podano różnicę wysokości terenu istniejącego i projektowanego

| Droga | Nr Studni | Rzędna terenu istniejącego (góry studni) [m] | Rzędna terenu projektowanego (góry studni) [m] | Różnica wysokości [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Spokojna | wp2 | 278,13 | 278,08 | -0,05 |
|  | wp8 | 280,04 | 280,08 | 0,04 |
|  | wp12 | 277,67 | 277,72 | 0,05 |

3.2.7. Odwodnienie liniowe

Na początku ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Zaprojektowano korytka w klasie D400 przykryte rusztem żeliwnym o szerokości          150 mm.

Elementami składowymi odwodnienia liniowego są korytka i ruszt. Korytko wykonane powinno być z materiału mrozoodpornego o wysokiej odporności chemicznej,                             nie nasiąkliwego, o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Korpus korytka powinien posiadać żebra wzmacniające, kotwiące umożliwiające lepsze umocowanie w podłożu betonowym i tak uformowane powierzchnie styku aby zapewnić pewne i szczelne połączenia.

Ruszt przykrywający wykonany powinien być z materiału odpornego na korozję                  lub zabezpieczony przed korozją z zamkiem zatrzaskowym. Należy zapewnić także szczelność między korytkami a nawierzchnią jezdni. Ciąg korytek o długości 2,5m należy wyposażony będzie w skrzynką z odpływem pionowym DN100. Podłączenie odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej poprzez wpust deszczowy należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U DN200 z uszczelką wargową. Montowanie korytek winno odbywać się wg zaleceń producenta. Odwodnienie liniowe należy czyścić co                        3 miesiące w celu uniknięcia zapchania się odwodnienia.

3.2.8. Obiekty kanałowe

Na ciągu głównym istniejącej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie                        z kręgów betonowych Ø1200mm klasy C35/45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Na studniach kanalizacyjnych należy osadzić włazy żeliwne typu ciężkiego D400,                 z zamkiem zatrzaskowym, zawiasami oraz wkładką z PE tłumiącą drgania..

Stopnie złazowe należy zamocować mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 ± 5 mm oraz osi stopni 272 ± 10mm. Elementy prefabrykowane studzienek należy łączyć na uszczelki. Uszczelka gumowa wykonana specjalnie do łączenia prefabrykatów. Przy przejściach rurociągów przez ściany studzienek kanalizacyjnych należy zastosować tuleje ochronne umożliwiające elastyczne połączenia studni z przykanalikami             i zapewniające odpowiednią szczelność połączenia. Proponuje się zastosowanie typowych tulei ochronnych PVC z uszczelką gumową o odpowiednich średnicach do średnic rurociągów. Ściany studzienek w terenie należy dwukrotnie zaizolować izoplastem R+B, zgodnie z instrukcją producenta.

Studzienki należy posadowić na warstwie podsypki piaskowej o grubości 30 cm.

3.2.9. Roboty demontażowe

W czasie wykonania projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej, należy wykonać demontaż odcinków istniejących przykanalików.

Przykanaliki te, należy zamulić mieszaniną zamulającą wraz z zaślepieniem końców rur. Wpusty deszczowe należy zasypać.

Sposób zagospodarowania żeliwnych włazów wpustów deszczowych z likwidowanych studni należy uzgodnić z Inwestorem po dokonaniu oględzin stanu technicznego zdemontowanych rusztów.

3.3. Część elektroenergetyczna

3.3.1. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- ułożenie kabli ziemnych 1 kV

- kVbudowę słupów oświetleniowych z oprawami – 4 szt.

- montaż opraw na słupach – 8 szt.

- ochronę przeciwporażeniową.

3.3.2. Oświetlenie drogowe

Zasilanie oświetlenia

Zgodnie z warunkami przyłączenia, nowe słupy oświetleniowe należy przyłączyć do istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Spokojnej ( przed wjazdem na ul. Dojazdową).

Słupy

Projektuje się słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane o wysokości 8m i wysięgniku

podwójnym prostym o długości 1.5m i kącie nachylenia 100.

Na słupie należy zamontować po dwie lampy  oświetleniowe sodowe wysokoprężne

o mocy 100W.

Wnęki aparatowe projektowanych słupów oświetleniowych wyposażyć w bezpieczniki,

w ilości równej liczbie opraw oświetleniowych na danym słupie. Od złącz oświetleniowych do opraw oświetleniowych, ułożyć wewnątrz słupów przewody miedziane o izolacji polwinitowej i przekroju 3x2,5 mm2.

Linie kablowe

Zaprojektowano kabel oświetleniowy aluminiowy o izolacji polwinitowej i przekroju

4x25mm2.

Kabel układać w ziemi linią falistą na głębokości 1 m na podsypce piaskowej grubości

10cm, następnie przysypać warstwą piasku grubości 10cm oraz do połowy wykopu gruntem

rodzimym. Następnie należy ułożyć nad nowo wybudowanymi kablami folię ostrzegawczą

koloru niebieskiego, po czym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym.

Na trasie kabla ułożyć co 10m oznaczniki kablowe. Roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem służb, ze względu na  istniejące uzbrojenie terenu. W miejscach skrzyżowań                 z innymi mediami podziemnymi kabel chronić rurą  gładkościenną o średnicy 110mm.

Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez odpowiednie służby i uprawnionego

geodetę.

3.3.3. Skrzyżowanie z drogami

Ułożenie rur  zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z drogami przewidziano na

głębokości nie mniejszej niż 1,1 m pod jezdnią. Przepusty rurowe na skrzyżowaniach                 z drogami wykonać w rurach dwuściennych karbowanych o średnicy 110mm.

3.3.4. Kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi

Skrzyżowania kabli między sobą i  z innymi  urządzeniami podziemnymi zaleca się

wykonać pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu

krzyżowanego urządzenia.

Kable w miejscach zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone w rurach ochronnych tak, aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzić na długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).

3.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez samoczynne szybkie odłączenia napięcia – ochrona dodatkowa.

Sieć nN pracuje w układzie TT.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowić będzie izolacja robocza kabli, osłony urządzeń elektrycznych ( oprawy, izolacyjne złącza kablowe), oraz obudowy urządzeń, które muszą posiadać minimum II klasę ochronności.

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny mieć szczelność min. IP 43, a ich komory światła IP65.

Korpusy opraw i słupów należy połączyć z przewodami neutralnymi projektowanej sieci oświetleniowej.

Do przewodu PE podłączyć metalowe słupy oświetleniowe, oraz inne elementy

metalowe, na których pojawienie się napięcia może spowodować porażenie i które zgodnie

z przepisami podlegają ochronie przeciwporażeniowej. Dodatkowo równolegle w jednym wykopie z kablem oświetleniowym należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną 30x4 mm.

3.3.6. Próby pomontażowe

Po wykonaniu robót należy wykonać następujące badania pomontażowe:

- sprawdzić oznaczenie żył kabla i ich ciągłość,

- pomierzyć rezystancję izolacji żył,

- dokonać próby napięciowej,

- sprawdzić zgodność linii kablowej z dokumentacją projektową,

- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- sprawdzić zgodność kabla i osprzętu z dokumentacją.

4.     ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

ulice							–	    1378 m2

ciąg pieszo – jezdny					–	      318 m2

stanowiska postojowe				–	      308 m2

chodniki						–	        13 m2

wjazdy						–	      112 m2

zieleń							–	      372 m2

Powierzchnia całkowita				–	    2501 m2

5.     DANE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Inwestycja nie występuje na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz nie podlega

innej ochronie.

6.     WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działki przeznaczone pod inwestycję usytuowane są w granicach byłego terenu górniczego

zlikwidowanej KWK „ Jowisz ” w Wojkowicach.

W kopalni nie prowadzono płytkiej eksploatacji złóż węgla kamiennego.

Zgodnie z opinią OUG, teren inwestycji położony jest poza granicami czynnego

terenu górniczego.

7.     ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Realizacja inwestycji nie powinna wiązać się ze wzrostem oddziaływania na środowisko , sposób wykorzystania terenu nie ulegnie zmianom w stosunku do stanu dotychczasowego.

W trakcie realizacji budowy, na terenie prowadzenia prac budowlanych może nastąpić wzrost poziomu natężenia hałasu związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych. Powstające w trakcie  realizacji przedsięwzięcia odpady z budowy, przebudowy i demontażu infrastruktury drogowej będą zbierane w sposób selektywny w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane do składowania podmiotom mających stosowne zezwolenia. Ścieki powstające w trakcie budowy będą odprowadzane do urządzeń przewoźnych i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia , w celu przekazania na oczyszczalnię ścieków.

Istniejąca zieleń i drzewa będą na czas budowy zabezpieczone, będzie zapewniony dojazd i dojście do posesji zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych robót. Należy dążyć do ograniczenia czasu budowy poprzez jej dobrą organizację.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania materiałów, surowców , paliw i wody za wyjątkiem sytuacji , w których konieczna będzie konserwacja lub naprawa nawierzchni dróg , chodników , wjazdów, itp.

W związku z poprawą stanu nawierzchni jezdni objętej przedsięwzięciem, poprawą płynności ruchu, nie przewiduje się przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń poza pasem drogowym , ani przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

8.     UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

Od prawidłowego rozwiązania kolejności budowy poszczególnych elementów ulicy zależy , czy roboty będą wykonywane sprawnie i szybko oraz czy nie będą nadmiernie uciążliwe dla użytkowników.

W ogólnym zarysie kolejność wykonywania robót przedstawia się następująco:

1. Należy wykonać roboty przygotowawcze , zorganizować plac budowy , istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , należy wprowadzić tymczasowe oznakowanie na czas robót.

2. Należy wykonać rozbiórkę istniejących krawężników zgodnie z zakresem, dokonać demontażu,przebudowy i budowy uzbrojenia podziemnego, leżącego w pasie drogowym , zgodnie z zakresem. W trakcie prowadzenia prac należy umożliwić dojazd do posesji. Należy zwrócić uwagę na kolejność przebudowy urządzeń , co powinno być przedmiotem analiz na etapie wykonawstwa. Należy pamiętać , że obok przebudowy urządzeń objętych projektem może wystąpić konieczność przebudowy innych urządzeń , nim nie objętych. Należy zwrócić uwagę na demontaż istniejących , ale nieczynnych sieci i urządzeń.

3. Po wykonaniu wszystkich sieci podziemnych objętych projektem, można przystąpić do układania konstrukcji nawierzchni w krawężnikach oraz dokonać regulacji wysokościowej studzienek uzbrojenia podziemnego projektowanego i istniejącego.

4. Wykonanie słupów oświetlenia ulicznego z montażem opraw.

5. Wykonanie nawierzchni na chodnikach , wjazdach, miejscach postojowych i tp.

6. Powrót do stałej organizacji ruchu.

9.     WSPÓŁRZĘDNE TRASY GŁÓWNEJ

ULICA SPOKOJNA

STATION      NORTHING       EASTING

Element: PROSTA

POCZĄTEK GEOMETRII          -0+011.73    5581481.92    6572864.32

PŁK (        )          -0+003.52    5581483.55    6572856.27

Tangent Direction:            312.68g

Tangent Length:               8.21

Element: ŁUK POZIOMY

PŁK (        )          -0+003.52    5581483.55    6572856.27

W (        )           0+007.66    5581485.76    6572845.31

ŚrodŁUK (        )                       5581495.31    6572858.65

KŁK (        )           0+014.48    5581496.85    6572846.75

Promień:              12.00

Delta:              95.53g Prawy

Degree of Curvature(Arc):             530.52g

Długość:              18.01

Styczna:              11.19

Chord:              16.36

Middle Ordinate:               3.22

External:               4.40

Tangent Direction:            312.68g

Radial Direction:             12.68g

Chord Direction:            360.44g

Radial Direction:            108.21g

Tangent Direction:              8.21g

Element: PROSTA

KŁK (        )           0+014.48    5581496.85    6572846.75

PŁK (        )           0+124.29    5581605.74    6572860.86

Tangent Direction:              8.21g

Tangent Length:            109.81

Element: ŁUK POZIOMY

PŁK (        )           0+124.29    5581605.74    6572860.86

W (        )           0+128.79    5581610.20    6572861.44

ŚrodŁUK (        )                       5581606.32    6572856.40

KŁK (        )           0+131.35    5581610.78    6572856.98

Promień:               4.50

Delta:             100.00g Lewy

Degree of Curvature(Arc):            1414.71g

Długość:               7.07

Styczna:               4.50

Chord:               6.36

Middle Ordinate:               1.32

External:               1.86

Tangent Direction:              8.21g

Radial Direction:            108.21g

Chord Direction:            358.21g

Radial Direction:              8.21g

Tangent Direction:            308.21g

Element: PROSTA

KŁK (        )           0+131.35    5581610.78    6572856.98

PŁK (        )           0+131.57    5581610.81    6572856.76

Tangent Direction:            308.21g

Tangent Length:               0.22

Element: ŁUK POZIOMY

PŁK (        )           0+131.57    5581610.81    6572856.76

W (        )           0+136.07    5581611.39    6572852.30

ŚrodŁUK (        )                       5581606.35    6572856.18

KŁK (        )           0+138.64    5581606.93    6572851.72

Promień:               4.50

Delta:             100.00g Lewy

Degree of Curvature(Arc):            1414.71g

Długość:               7.07

Stycznna:               4.50

Chord:               6.36

Middle Ordinate:               1.32

External:               1.86

Tangent Direction:            308.21g

Radial Direction:              8.21g

Chord Direction:            258.21g

Radial Direction:            308.21g

Tangent Direction:            208.21g

Element: PROSTA

KŁK (        )           0+138.64    5581606.93    6572851.72

PŁK (        )           0+251.52    5581494.98    6572837.21

Tangent Direction:            208.21g

Tangent Length:            112.86

Element: ŁUK POZIOMY

PŁK (        )           0+251.52    5581494.98    6572837.21

W (        )           0+258.98    5581487.59    6572836.25

ŚrodŁUK (        )                       5581493.95    6572845.14

KŁK (        )           0+263.53    5581486.11    6572843.56

Promień:               8.00

Delta:              95.53g Lewy

Degree of Curvature(Arc):             795.77g

Długość:              12.00

Styczna:               7.46

Chord:              10.91

Middle Ordinate:               2.15

External:               2.94

Tangent Direction:            208.21g

Radial Direction:            308.21g

Chord Direction:            160.44g

Radial Direction:            212.68g

Tangent Direction:            112.68g

Element: PROSTA

KŁK (        )           0+263.53    5581486.11    6572843.56

KONIEC GEOMETRII           0+284.70    5581481.92    6572864.32

Tangent Direction:            112.68g

Tangent Length:              21.18

10.     WSPÓŁRZĘDNE URZĄDZEŃ I SIECI OBJĘTYCH UZGODNIENIEM NK

10.1.	CZĘŚĆ KANALIZACYJNA

| Pkt | X | Y |
| --- | --- | --- |
| D1 | 5581485.43 | 6572853.05 |
| wp1 | 5581488.81 | 6572853.74 |
| k113 | 5581497.88 | 6572841.25 |
| wp11 | 5581499.92 | 6572836.09 |
| k111 | 5581523.50 | 6572843.52 |
| wp3 | 5581528.87 | 6572852.66 |
| wp10 | 5581528.45 | 6572839.78 |
| k182 | 5581543.26 | 6572845.64 |
| wp9 | 5581552.25 | 6572842.87 |
| D2 | 5581563.96 | 6572847.71 |
| wp4 | 5581563.58 | 6572857.16 |
| k178 | 5581583.33 | 6572849.95 |
| D3 | 5581605.17 | 6572854.59 |
| wp5 | 5581604.68 | 6572858.96 |
| wp7 | 5581605.35 | 6572853.28 |
| wp6 | 5581613.66 | 6572850.76 |
| k115 | 5581608.50 | 6572851.94 |
| OL | 5581616.34 | 6572849.44 |

10.2. CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA

| Pkt. | X | Y | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 5581481.72 | 6572845.06 | Podłączenie kabla do istniejącego słupa |
| E2 | 5581493.95 | 6572843.97 | Załom kabla |
| E3 | 5581498.94 | 6572843.97 | Załom kabla |
| E4 | 5581511.25 | 6572844.82 | Latarnia |
| E5 | 5581540.37 | 6572848.11 | Latarnia |
| E6 | 5581544.87 | 6572846.71 | Załom kabla |
| E7 | 5581565.97 | 6572849.42 | Załom kabla |
| E8 | 5581573.72 | 6572851.19 | Latarnia |
| E9 | 5581591.16 | 6572853.45 | Załom kabla |
| E10 | 5581592.99 | 6572856.27 | Załom kabla |
| E11 | 5581606.20 | 6572857.74 | Załom kabla |
| E12 | 5581606.51 | 6572854.90 | Latarnia |